Załącznik Nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU

WARUNKI TECHNICZNE

Samochód winien spełniać następujące minimalne parametry techniczno-użytkowe:

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Warunki techniczne | Warunki techniczne |
| 1. | Silnik, skrzynia biegów, układ hamulcowy: silnik: moc znamionowa min. 150 KM wysokoprężny z turbodoładowaniem, skrzynia biegów automatyczna min. 6 stopniowa, napęd na przednią oś, hamulce tarczowe minimum na jednej osi , wspomaganie układu kierowniczego, kolumna kierownicy regulowana w1 lub 2 płaszczyznach, dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi normy EURO 6 |  |
| 2. | Rok produkcji: 2020-2021 |  |
| 3. | Wyposażenie funkcjonalne - zewnętrzne: drzwi boczne przeszklone, przesuwne; prawe i lewe lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane; stopień wysuwany elektrycznie przy drzwiach przesuwnych, drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami ogrzewane z wycieraczkami |  |
| 4. | Wyposażenie funkcjonalne - wewnętrzne: siedzenia w części pasażerskiej montowane indywidualnie na listwach cargo z możliwością szybkiego demontażu (siedzenie od strony drzwi bocznych przesuwanych ze składanym oparciem), możliwość montażu 1 wózka inwalidzkiego, wprowadzenie wózka z tyłu pojazdu za pomocą najazdów aluminiowych składanych z bieżnią antypoślizgową; niezależne ogrzewanie części pasażerskiej Webasto (bez silnika), klimatyzacja elektroniczna z przodu i z tyłu oraz ogrzewanie dodatkowe z tyłu, lusterko wewnętrzne fotochromatyczne lub z automatycznym przyciemnianiem, podłoga pokryta powierzchnią antypoślizgową, tapicerka w całej części przedziału pasażerskiego (wykonana w formie zmywalnej) do wysokości podsufitki, elektronicznie regulowane szyby przednie, ogrzewana przednia szyba elektrycznie, szyby w drzwiach otwierane elektrycznie, z możliwością sterowania wszystkimi szybami z drzwi kierowcy, przyciemniane szyby boczne i tylne z zamontowanymi roletami (osłonami przeciwsłonecznymi), alarm/imobilaizer, centralny zamek, czujniki cofania kamera cofania wyświetlana na ekranie fotele szybkodemontowalne w II i III rzędzie 2/1, dywaniki w I, II i III rzędzie, zestaw audio: radioodtwarzacz CD/MP3 z USB, 6 głośników; gaśnica min. 2kg standard ABC z mocowaniem młotki bezpieczeństwa na ścianach bocznych dodatkowy komplet kół zimowych (data produkcji nie starsze niż 2020) + felgi; apteczka z wyposażeniem, trójkąt ostrzegawczy; koło zapasowe z zestawem narzędzi z podnośnikiem; oznakowanie pojazdu symbolem wózka oraz oznakowaniem EU ustalonym z zamawiającym |  |
| 5. | Bezpieczeństwo: przednie i boczne poduszki powietrzne przednie i tylne światła przeciwmgielne - halogeny tempomat oraz ogranicznik prędkości, systemy bezpieczeństwa: ABS, ESC, EBD, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkie fotele, oświetlenie przedziału pasażerskiego, minimum jedno miejsce przystosowane do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku, atestowane mocowanie do wózka dla osób z niepełnosprawnościami (listwy cargo, pasy mocujące wózek, pas bezpieczeństwa trójpunktowy dla osoby na wózku inwalidzkim). poręcze, rączki przy drzwiach wejściowych, zabezpieczenie drzwi przesuwnych i drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci. czujniki parkowania przednie i tylne, światła do jazdy dziennej LED, automatyczne włączanie świateł, winda elektrohydrauliczna o udźwigu min.350kg z UDT. niezbędne wzmocnienie powierzchni podłogi w miejscu mocowania wózka. montaż zabudowy przeprowadzenie badania technicznego wykonane po pierwszej rejestracji, potwierdzające przystosowanie pojazdu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. samochód musi posiadać niezbędne homologacje na całość zabudowy dla osób z niepełnosprawnościami. |  |
| 6. | Wyposażenie dodatkowe: awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu, opcjonalna możliwość montowania drugiego wózka dla osoby niepełnosprawnej kierunkowskazy dachowe, wózek inwalidzki |  |
| 7. | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące na zabudowę. serwis pogwarancyjny przez okres min. 5 lat. wykonawca zobligowany będzie do bezpłatnej usługi serwisowej wraz z wymianą części eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji |  |
| 8. | Dodatkowe informacje: wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa, uruchomienie pojazdu wraz z przygotowaniem jego do pracy (płyny eksploatacyjne) oraz montażu dostarczonego wózka w miejscu dla niepełnosprawnych i korzystania z windy. dostarczony pojazd musi być zatankowany do pełna. dostawa na adres siedziby zamawiającego |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”